## Slide 1: BSM 101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Bool cebri
Hazırlayan: Yrd. DOÇ. Dr. M. Fatih adak

## Slide 2: Ben Kimim?
İletişim Bilgileri
  http://www.fatihadak.sakarya.edu.tr/
  fatihadak@sakarya.edu.tr
  0264 295 7049
Öğrenim Bilgileri
  Lisans – Dokuz Eylül Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği
  Yüksek Lisans – Kocaeli Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği
  Doktora – Sakarya Üniversitesi – Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği

## Slide 3: Ben Kimim?
Öğretim
  BSM207 – Veri Yapıları
  BSM208 – Programlama Dillerinin Prensipleri
  BSM427 – Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağlarına Giriş
Araştırma
  Makine Öğrenmesi
  Optimizasyon
  Koku Sınıflandırma
  Yazılım Kalitesi
  Yazılım Testi

## Slide 4: İçerik
Bool Cebri (Giriş)
Temel İşlemler
Bool İfadeleri ve Gerçekleme Tabloları
Temel Teoremler
Değişme, Birleşme ve Dağılma Yasaları
Sadeleştirme Teoremleri
Çarpımların Toplamı ve Toplamların Çarpımı Formları
De Morgan Yasası

## Slide 5: Bool Cebri
Mantık devreleri ile tasarım için temel matematik
Bilgisayar Matematiği olarak ta ifade edilebilir.
1 ve 0’ın kabul edildiği iki değer bulunmaktadır.
X,Y,… bool değişkenleri 1 veya 0 değerlerinden birini alabilirler
Doğru ve Yanlış, 1 ve 0 ile ifade edilir.
  1: Doğru
  0: Yanlış

## Slide 6: Temel İşlemler
VE İşlemi
  Sadece her iki değerin de 1 olduğu durumda 1 sonucunu üretir.
    0.0=0
    1.0=0
    0.1=0
    1.1=1
X | Y | Z=X.Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Gerçekleme Tablosu

## Slide 7: Temel İşlemler
VEYA İşlemi
  Herhangi bir değerin 1 olduğu durumda 1 sonucunu üretir.
    0+0=0
    1+0=1
    0+1=1
    1+1=1
X | Y | Z=X+Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Gerçekleme Tablosu

## Slide 8: Temel İşlemler
DEĞİL İşlemi
  Herhangi bir değeri tersine çevirir.
    0'=1
    1'=0
Örnek:
A=0 => A' = 1
B=1 => B' = 0

## Slide 9: Temel İşlemler
Anahtar Üzerindeki Etkisi
            Anahtar açık X=0
            Anahtar kapalı X=1
            Z=X.Y VE İşlemi
            X veya Y açık Z=0 X=0 veya Y=0
            X ve Y kapalı Z=1 X=1 ve Y=1

## Slide 10: Temel İşlemler
Anahtar Üzerindeki Etkisi
    Z=X+Y VEYA İşlemi
            X ve Y açık Z=0 X=0 veya Y=0
            X veya Y kapalı Z=1 (X=1 ve Y=0) veya (X=0 ve Y=1)

## Slide 11: Bool İfadeleri
Bool Değişkenleri ile Gösterilen İfadeler
  Örnek
  A=B=X=Z=1,Y=0 olduğu düşünüldüğünde
  Değerlendirme

## Slide 12: Bool İfadeleri ve Gerçekleme Tablosu
Z=X+Y'
Gerçekleme tablosu bool ifadesindeki değerlerin tüm olası kombinasyonları için ifadenin değerini belirtir.
n adet değişken için adet satıra ihtiyaç vardır.
X | Y | Y' | Z=X+Y'
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
Z ye ait gerçekleme tablosu

## Slide 13: Bool İfadeleri ve Gerçekleme Tablosu
Gerçekleme Tablosunu Kullanarak İspat
X | Y | Z |  | Y' | XY' |  | XY'+Z | X+Z | Y'+Z | (X+Z). (Y'+Z)
0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 14: Temel Teoremler
A+0=A
A+1=1
A+A=A
(A') '=A
A+A'=1
A.1=A
A.0=0
A.A=A
A.A'=0
Örnek

## Slide 15: Değişme Birleşme ve Dağılma Yasaları
Değişme Yasası
  AB=BA A+B=B+A
Birleşme Yasası
  A(BC)=(AB)C=ABC (A+B)+C=A+(B+C)=A+B+C
Dağılma Yasası
  A(B+C)=AB+AC A+BC=(A+B)(A+C)
  İspat
  (A+B)(A+C)=A(A+C)+B(A+C)=AA+AC+BA+BC
  =A+AC+BA+BC=A.1+AC+BA+BC=A(1+C+B)+BC=A.1+BC=A+BC
Sadece bool cebrinde geçerlidir.
Normal cebirde geçerli değildir.

## Slide 16: Sadeleştirme Teoremleri
Ne kadar sade bool ifadesi  O kadar az mantık kapısı  O kadar ucuz Tasarım
Faydalı Teoremler
  AB+AB'=A (A+B)(A+B')=A
  A+AB=A A(A+B)=A
  (A+B')B=AB AB'+B=A+B
İspatlar
  A+AB=A1+AB=A(1+B)=A1=A
  A(A+B)=AA+AB=A+AB=A1+AB=A(1+B)=A1=A
  AB'+B=(B+A)(B+B')=(B+A).1=A+B

## Slide 17: Sadeleştirme Teoremleri
Örnekler
  Z=X(X'+Y)=XY
  W=XZ+XZ'+(X+Y')Y+(X'+Z)(X'+Z')(X'+Y)
  X'
  X
  = X+(X+Y')Y+X'(X'+Y)
  XY X'
  = X+XY+X'
  X
  = X+X'=1

## Slide 18: Çarpımların Toplamı
Bir bool ifadesini çarpımların toplamı (veya toplamların çarpımı) haline getirmek, daha düzenli bir devre tasarımı sağlar.
  Çarpımların Toplamı
    XY'+ZW'V+XZ‘
  (X+Y)ZW+XY -------> Çarpımların toplamı değildir.

## Slide 19: Çarpımların Toplamı
Çarpımların toplamını elde etmek için parantezlerin açılıp fazla terimlerin yok edilmesi gerekir.
  Örnek
  (X+YZ)(X+W+V) Parantezleri aç
  = X+XW+XV+YZX+YZW+YZV fazlalıkları yoket
  = X(1+W+V+YZ)+YZW+YZV
  = X+YZW+YZV -----> Çarpımların Toplamı

## Slide 20: Toplamların Çarpımı
Bool ifadeleri toplamların çarpımı şeklinde yazarak devre tasarlamak ortaya düzenli bir devrenin çıkmasını sağlar.
  Örnek
  (X+Y)(X+Y+Z’)(Z+W)
  Başka bir örnek
  XY'(Z+Y') ----> (XY'+0)(Z+Y') şeklinde yazılabileceği için toplamların çarpımı olarak kabul edilir.

## Slide 21: De Morgan Yasası
Paranteze dağılır ve toplamları çarpım, çarpımları toplam yapar.
  (A+B)'=A'B‘
  (AB)'=A'+B'
  2’den fazla değişken için de geçerlidir.

## Slide 22: De Morgan Yasası
Örnek
(X'Y+XY')' = (X'Y)'(XY')'=(X+Y')(X'+Y)=XX'+XY+Y'X'+Y'Y = 0+XY+Y'X'+0
= XY+Y'X'

## Slide 23: Sözel Terimlerin bool İfadelerine Çevrilmesi
X ve Y doğru ise Z doğrudur
  Z=XY
Eğer alarm düğmesine basılmış (X) ve kapı kapalı değil (Y')
veya akşam 8’i geçmiş (Z) ve pencere kapalı değilse (V')
alarm çalar (W)
W=XY'+ZV'

## Slide 24
Dinlediğiniz için Teşekkürler
‘Boolen türü için söylenecek en iyi şey yanlış olsan bile
doğrudan bir bit uzaktasın’
Anonim