## Slide 1: Bölüm 5. Komut SETİ Mİmarİsİ
Temel Bilgisayar Sistemimizin Bileşenleri
Düşük ve Yüksek Anlamlı Veri Yolunun Tahsisi
Komut Tasarımı
Adresleme Modu Seçim Bitleri ve OPCODE
Adresleme Modu Bilgisinin Çözümlenmesi
Komutun İşlem Tipi Bilgisinin Çözümlenmesi
Komutun Çözümlenmesi

## Slide 2: Temel Bilgisayar Sistemimizin Bileşenleri
16 BİT ORTAK VERİ YOLU
AR(H)
AR(L)
LD
INC
DEC
CLR
PC(H)
PC(L)
LD
INC
CLR
DR(H)
DR(L)
LD
INC
CLR
AC(H)
AC(L)
LD
INC
CLR
CCR
LD
SP(H)
SP(L)
LD
INC
DEC
CLR
IX(H)
IX(L)
LD
INC
DEC
CLR
IR
LD
INC
CLR
TR(H)
TR(L)
LD
INC
CLR
Aritmetik ve Lojik Birimi(ALU)
OUTR
LD
INC
CLR
INPR
LD
INC
CLR
BELLEK(65536x8)
R’/W
AC
Bellek, 64 KB olarak düşünülmüştür. Belleğin her gözü de 8 bitlik veriyi tutmaktadır.
Ayrıca komut tasarımında bazı komutların 1 byte yer kaplayabileceği de düşünülerek, belleğin her bir gözünün 8 bitlik olmasına karar verilmiştir (Ayrıca komutların OPCODE kısmı da 8 bitlik olduğundan).
11 adet kaydedici ve bellek ortak veri yoluna bağlanmışlardır. Hangi elemanın hangi durumda veri yoluna bilgi aktaracağına, 4×16’lık kod çözücülerin girişlerine gelen veri ile karar verilir.
ALU’da gerçekleştirilecek işlemler 16 bitlik olacağından ve bellek de 8 bitlik olduğundan, veri yolu 2 kısım olarak düzenlenmiştir; veri yolunun düşük ve yüksek anlamlı kısmı diye. Bu sebepten ötürü 2 kod çözücü kullanılmıştır.

## Slide 3: Düşük ve Yüksek Anlamlı Veri Yolunun Tahsisi
Bir kaydedici veya belleğin verisini yola aktarmak için kod çözücülerin girişlerine uygulanması gereken ikili değerler aşağıdaki tablodaki gibi seçilmiştir.
Kod Çözücü Girişi | Yolu Kullanan Birim
0001 | Yığın göstericisi (SP)
0010 | Akümülatör (AC)
0011 | Program sayacı (PC)
0100 | Komut kaydedicisi (IR)
0101 | Veri kaydedicisi (DR)
0110 | İndis (Index) kaydedicisi (IX)
0111 | Geçici Kaydedici (TR)
1000 | Adres Kaydedicisi (AR)
1001 | Bellek (MEM)
1010 | İndis ve Göreceli Adreslemede kullanılır
1100 | Durum Kod Kaydedicisi (CCR)
Durum kod kaydedicisi ve komut kaydedicisi dışındaki kaydediciler 16 bitliktir. 16 bitlik kaydediciler için ikinci bir kod çözücü daha kullanılmıştır (Yüksek anlamlı veri yolu).
Düşük anlamlı yol tahsisini yapan kod çözücü giriş bitleri ile yüksek anlamlı yol tahsisini yapan kod çözücünün giriş bitleri aynıdır.

## Slide 4: Örnek Gerçekleştirim: Akünün İçeriğinin Yola Aktarılması
4x16 decoder
Yüksek anlamlı 8bit için
4x16 decoder
Düşük anlamlı 8bit için
0 0 1 0
0 0 1 0
2
2
Yüksek 8 bitlik yol
Düşük 8 bitlik yol

## Slide 5: Durum Kod Kaydedicisi (CCR)
ALU ile birlikte çalışır. Bayrak kaydedicisi olarak da anılır. Bayrak kaydedicisi, bütün mikroişlemcilerde olduğu gibi, bir işlemin sonucuyla ilgili bazı bilgileri içerir ve bu bilgiler daha sonra işletilecek komutlar üzerinde etkiye sahiptirler. Özellikle karar vermeye dayalı komutların yürütülmesinde sıklıkla kullanılırlar.
Sıfır
İşaret
Kullanılmıyor
Elde
Taşma
Kesme
- | - | - | I | V | N | Z | C

## Slide 6: Komut Tasarımı
Program, CPU’nun yapması gereken işlemleri tanımlayan komutlar dizisidir. Ayrıca işlemlerin hangi sıra dahilinde yapılacağını da gösterir. Bir bilgisayar komutu, ikili (binary) bir koddur ve bir dizi mikro işlem adımını tanımlar.
Komutlar verilerle birlikte bellekte bulunurlar. Bilgisayar her komutu bellekten okur bunu komut kaydedicisine yazar. Kontrol birimi bu kodu çözer ve gereken mikro işlemleri sırasıyla icra eder.
Komut kodu bir grup bitten ibarettir. Bunlar bilgisayara belli bir işlemi yapmasını söylerler. Bir komut birkaç kısımdan meydana gelir. Komutun en önemli parçası işlem parçasıdır. İşlem kısmını oluşturan bitler toplama, çıkarma, çarpma, kaydırma ve tümleme gibi bazı işlemleri tanımlarlar. Bir komuttaki işlem bitlerinin sayısı, bilgisayarda kullanılacak işlem sayısına bağlıdır. n tane bit ile 2n (veya daha az) işlem tanımlanabilir.
Komut kodunda yer alan diğer önemli kısım ise adresleme modunu belirleyen kısımdır. Temel bilgisayar sistemimizde komut kodunun 5 biti işlem koduna ayrılmıştır. Beş bitlik bir işlem koduyla 32 adet işlem yerine getirilebilmesine rağmen, bazı komutların bazı adresleme modlarına gereksinimi olmamasından ötürü, kullanılmayan durumlar başka komutlara tahsis edilmiş ve yaklaşık 60 farklı işlem tanımlanabilmiştir.

## Slide 7: Komut Tasarımı
6 tip adresleme modu kullanıldığından dolayı komut kodunun 3 biti, adres alanı için tahsis edilmiştir.
Temel bilgisayar sistemimizde ivedi, direkt ve dolaylı adresleme modlarına sahip komutlar 3 byte,
indis ve göreceli adresleme modlarına sahip komutlar 2 byte,
doğal adresleme moduna sahip komutlar ise 1 byte yer kaplamaktadır.

## Slide 8: Komut Formatı
4
7
6
3
0
İşlem kodu
Adresleme modu
8 bitlik işaretli adres veya offset
4
7
6
3
0
İşlem kodu
Adresleme modu
Veri veya adresin yüksek değerlikli kısmı
Veri veya adresin düşük değerlikli kısmı
4
7
6
3
0
İşlem kodu
Adresleme modu
Doğal adreslemede
İndis ve göreceli adreslemede
İvedi, direkt ve dolaylı adreslemede

## Slide 9: Adresleme Modu Seçim Bitleri
Seçim Bitleri | Adresleme Modu
000 | Doğal Mod
001 | İvedi Mod
010 | Direkt Mod
011 | Dolaylı Mod
100 | İndis Mod
101 | Göreceli Mod
0 001 | 0000
0 010 | 0000
Örnek: Temel bilgisayar sistemimizde toplama (ADD) komutunun işlem tipi 000002 olarak seçilmiştir.
İvedi adresleme için opcode kısmı; Opcode’un karşılığı 10h
Direkt adresleme için opcode kısmı; Opcode’un karşılığı 20h
Adresleme modunun seçimi için 3 bit gerekmektedir.
Adresleme modu değiştiğinde opcode’un da sıra ile değişmesini temin etmek için, işlem tipinin 1 biti opcode’un baş tarafına alınmıştır

## Slide 10: Adresleme Modu Bilgisinin Çözümlenmesi
Bellekteki komutlar işletilirken, opcode kısımları komut kaydedicisine aktarılmaktadır. Opcode’un 4, 5 ve 6. bitleri adresleme modunu tayin etmeye yaramaktadır. Bu üç bit, 3×8’lik bir kod çözücüden geçirilerek 8 adet çıkış elde edilmiştir. Temel bilgisayar sistemimizde bunların 6 tanesi kullanılmıştır. Adresleme modları aşağıdaki kısaltmalarla isimlendirilmiştir;
Kontrol Adı | Adresleme Modu Tipi
ADRMD0 | Doğal Mod
ADRMD1 | İvedi Mod
ADRMD2 | Direkt Mod
ADRMD3 | Dolaylı Mod
ADRMD4 | İndis Mod
ADRMD5 | Göreceli Mod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3×8 Decoder
IRLOT6
IRLOT5
IRLOT4
ADRMD0
ADRMD1
ADRMD2
ADRMD3
ADRMD4
ADRMD5
Adresleme Modu Bitleri
Instruction Register Low OuTput 4
2
1
0

## Slide 11: Komutun İşlem Tipi Bilgisinin Çözümlenmesi
Komut kaydedicisindeki opcode’un 0, 1, 2, 3 ve 7. bitleri işlem tipini tayin etmeye yaramaktadır. Bu beş bit, 5×32’lik bir kod çözücüden geçirilerek 32 adet çıkış elde edilmiştir.
0
1
24 2 23
22
21
20
31
5×32 Decoder
IRLOT7
IRLOT3
IRLOT2
IRLOT1
IRLOT0
IDEC00
IDEC01
IDEC31
İşlem Tipi
İşlem Tipi Bitleri
Instruction Register Low OuTput 0
Instruction DECoder
00 numaralı çıkışı

## Slide 12: Komutun Çözümlenmesi
Adresleme modunu ve işlem tipini çözen donanımsal düzeneklerden gelen sinyallere göre komut çözülmektedir.
Örneğin komut kaydedicisindeki işlem tipini gösteren 5 bitin 001012 olduğunu varsayalım. Bu durumda işlem tipini çözen kod çözücünün 5 numaralı çıkışı yani IDEC05 sinyali aktif olacaktır.
Bu sinyal, tek başına komutun tipini belirlemeye yeterli olmayacaktır. Çünkü aynı sinyali üreten başka komutlar da olabilir. Temel bilgisayar sistemimizin komut setini oluştururken, hem bölme komutu (DIV) hem de ikiye tümleyen alma komutu (NEG) için aynı işlem tipi seçilmiştir. Çünkü bölme komutu doğal adresleme modunu kullanmamaktadır (her zaman operand bilgisi aldığından). Yani işlem tipinin 5 ve adresleme modunun 0 olduğu kombinasyon ile NEG komutu tanımlanmıştır.

## Slide 13: Komutun Çözümlenmesi
IDEC05.ADRMD0 şartı NEG komutunu aktive edecek,
IDEC05.ADRMD1
IDEC05.ADRMD2
IDEC05.ADRMD3
IDEC05.ADRMD4
Bu aktivasyon sinyalleri, komutların icrası ile ilgili donanımsal düzenekleri harekete geçirmek için kullanılacaktır.
Komut | Komutun Opcode’u |  |  |  | 
 | Doğal | İvedi | Direkt | Dolaylı | İndis
DIV | - | 15h | 25h | 35h | 45h
NEG | 05h | - | - | - | -
şartlarından herhangi biri ise DIV komutunu aktive edecektir.